仕様書

１　品名及び個数

高圧蒸気滅菌器　1台

２　目的

検査において、試薬、器具及び感染性廃棄物の滅菌処理に必要なため

３　仕様

(１)外寸:Ｗ400～550×Ｄ470～700×Ｈ800～1100㎜）以内であること

(２)缶体内:φ300～370×450～750（㎜）以内であること

(３)有効容量：50L以上～90L以内

(４)滅菌温度：105～132℃で設定できること

(５)性能：滅菌タイマーで1～300分以上であること

(６)安全装置：安全弁、漏電ブレーカー及び空焚き防止装置が備わっていること

(７)付属品：金網かご3個、ステンレス缶穴無し1個、スノコ1台、排水ボトル、スノコ、キャスターストッパー(2個)が付属すること。

８）電源：AC200Ｖ19A以下であり、コンセント形状にあう電源プラグを付属すること

４　特記事項

(１)設置する機器は新品であること

(２)装置納入後、1年間以上を保証期間とすること

(３)納入時に外観、仕様、性能などを確認すること

(４)取扱説明書及び保証書を提出すること

(５)搬入、据付、試運転等使用できる状態になるまでの費用はすべて受注者が負担すること

(６)納入後も消耗品の提供及び装置の操作・保守・修理等の技術的相談に応じる等、アフターサービスを迅速かつ継続的に行うことができること

５　納期

2022年(令和４)年９月３０日

６　設置場所

北海道帯広市東３条南３丁目１番地

十勝総合振興局保健環境部保健行政室試験検査課