仕様書

１　品名及び個数

リアルタイムPCR装置用フィルターユニット　1個

２　目的

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の病原体遺伝子の検出を目的とする

３　仕様

(１) リアルタイムPCRシステム Thermal Cycler Dice® Real Time System III (Cy5) with PC（製品コード: TP990／メーカー: タカラバイオ株式会社）に適合するフィルターユニットであること

(２)HEX/VICの蛍光検出が可能なフィルター性能（Exciter: 543nm／Emitter: 593 nm）を有すること

(３) フィルターユニットの実寸として、「大きさ: 35(W) x 59(D) x 40(H) mm」および「重さ: 57 g」であること

４　特記事項

(１)設置する機器は新品であること

(２)納入時に外観、仕様、性能などを確認すること

(３)取扱説明書及び保証書を提出すること

(４)試運転等の使用できる状態になるまでの費用はすべて受注者が負担すること

(５)納入後も消耗品の提供及び装置の操作・保守・修理等の技術的相談に応じる等、アフターサービスを迅速かつ継続的に行うことができること

５　納期

2022年(令和４)年９月３０日

６　設置場所

北海道帯広市東３条南３丁目１番地

十勝総合振興局保健環境部保健行政室試験検査課